# 招 标 文 件

招标编号：ZHBPS202101-55

项目名称：“印务公司防火墙”采购

招标内容：万兆防火墙

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年10月

投标邀请函

本部门邀请合格的投标人“印务防火墙”采购项目招标文件提交密封投标。

有意向的投标人可在2021年10月22日—10月28日时间内，上午9:00至11:30时，下午2: 30时至5:00(北京时间)到本部领取招标文件，或在湖北日报客户端、荆楚网（湖北日报网http://www.cnhubei.com）下载招标文件。

对于招标文件的疑问，请于2021年11月2日17:00时前以书面方式向招标人提出疑问，由招标人于2021年11月3日统一组织答疑；亦可致电联系人：吴戈，电话：13886168936。

所有投标书应于2021年11月9日下午17：00前递交到本部，逾期将不予接受。

开标一览表请单独封装在一个投票信封内，并注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本中。

地址:武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦招标采购部B0132室

电话：027-88568112

传真：027-88568114

联系人:胡先生

邮政编码:430077

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年10月21日

第一章 投标人须知附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：湖北日报传媒集团招标采购部 地 址：湖北省武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 邮 编：430077 联 系 人：胡先生 电 话：027-88568112 传 真：027-88568111 |
| 2 | 项目名称 | “印务防火墙”采购 |
| 3 | 投标人报名时间 | 2021年10月22日至2021年10月28日17时00分止 |
| 4 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2021年11月2日17时00分 |
| 5 | 招标人统一答疑时间 | 2021年11月3日17时00分前 |
| 6 | 投标截止时间 | 2021年11月9日下午17时00分 |
| 7 | 递交投标文件地点(即开标地点) | 武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 |
| 8 | 投标文件份数 | 贰份(一正一副，并提交投标文件电子档，相关文件及资料不予退还) |
| 9 | 投标有效期 | 60天 |
| 10 | 评标小组的组建 | 评标小组构成：不少于5人，且为奇数。 |
| 11 | 中标通知 | 在中标通知书发出前，招标人将电话联系中标单位。 |
| 12 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

第二章  投标人须知

一、项目介绍：

1、项目名称：“印务防火墙”采购

2、招标单位：湖北日报传媒集团招标采购部

3、招标方式：公开招标

4、招标内容：万兆防火墙

二、合格投标人条件

1、资格要求

经政府主管部门批准、依法登记设立，具有独立法人资格，并符合本招标文件资质要求的服务商；

2、信誉要求：遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德，信用中国近两年无市场不良行为记录。

3、如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供《法定代表人授权委托书》

4、参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、投标人必须须提供相关产品的原厂授权书及原厂服务承诺函或相关产品销售资格证明。

6、投标人具有对所提供设备的维护能力。

三、招标文件说明

1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标人提出，否则，由此引起的费用由投标人自行承担。

3、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

4、招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以电子邮件形式发送至所有投标人，补充和修改文件视为该招标文件的组成部分。

四、投标文件要求

（一）根据评标需要，投标人应按招标文件要求的格式制作投标文件，并装订成册。投标文件应包括下列部分：

1、投标函（按附件1格式）；

2、投标保证书（按附件2格式）；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表人授权委托书（按附件3格式）；

5、投标人相关资格证明文件（正本必须提供加盖公章的彩色影印件，否则将被作无效投标处理）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（5）招标文件要求或投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

6、投标报价：

（1）本项目报价按每个分包计算总报价，投标总报价应包括招标文件及所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的设备采购、运输、安装、调试、税金等全部费用；一经中标，合同金额在合同期限内不做调整。

（2）投标人未计入或计算的招标范围内的设备及配件将被视为已包含在其投标报价中，投标人没有填写单价或合价的项目（不管设备及配件是否列明），招标人将拒绝承认和接受投标报价中未列出的任何费用，并认为这些项目的费用已经包括在报价单的其它单价或总价之中。

（3）投标方在运输和安装所需要的设备工具及人员的食宿由投标方自行解决。甲方为投标方提供必要的帮助。

（4）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评标小组认为有明显的的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

7、其他。

以上资料如有复印件，须在复印件上加盖投标人公章。

投标文件须由投标人法定代表人或授权代理人签字，当由授权代理人签字时，须同时提交《法定代表人授权委托书》。

投标文件均需打印或用不褪色的书写工具书写，投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人盖章确认方为有效。

投标文件共二份（一正一副）正本和副本如有不一致处，以正本为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

投标文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，写上开标启封时间、加盖投标人单位公章和法定代表人印章。封口密封条贴在密封袋两端处且不得有任何修饰和其他痕迹。如果投标文件没有按上述要求密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合招标公告和招标文件的投标文件均保持有效。本次投标文件资料均不退还。

（二）投标人出现以下情况之一，其投标文件作废：

1、投标文件中有弄虚作假的内容。在签订合同之前，招标人如发现中标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。

2、投标文件附有招标人不能接受的条件。

3、投标有效期不足。

4、按照相关法律法规，应视为废标的情形

- 采购需求

| 项目 | 招标要求 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 接口与性能★ | 1U专用机架式,≥6个千兆电口，≥8个SFP插槽,冗余电源,防火墙吞吐≥5G，并发连接≥180万，含IPSEC VPN模块、含DDOS防护功能，五年硬件保修。开启全部链路与端口许可。 | 1 |
| 网络 特性★ | 支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求； 支持静态路由以及RIPv1/2、OSPF、BGP等多种动态路由协议； 支持入站智能DNS功能及服务器负载均衡功能，为更合理的实现流量负载分担，需提供不少于10种的负载均衡算法，如rr\wrr\lc\wlc\sh\dh\wsh\sed\nq\lblc\lblcr等负载均衡算法； 支持 DNS Doctoring功能，同一域名对应不同的内网服务器真实IP地址，实现内网资源服务器的负载均衡； 至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级；提供截图证明 |  |
| 状态 检测 | 支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制； 支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数和长连接的限制； 支持WEB界面显示每条策略的命中数，能够在WEB界面显示每条策略所引用资源（地址、区域、时间、服务、域名等）的对象信息； 具有智能访问控制策略功能，通过对会话连接的监控和学习，快速生成访问控制策略； 支持在WEB界面上开启策略冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告； |  |
| IP/MAC绑定 | 具有IP/MAC绑定功能，保证IP地址唯一性；支持手动绑定和自动探测两种方式进行IP/MAC绑定；同时，支持免客户端的跨路由设备IP/MAC绑定；支持IP/MAC绑定关系导入导出； 为防止用户私接无线路由器、随身WIFI等设备产生安全隐患，防火墙需支持防共享接入功能，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为；提供截图证明 |  |
| 策略 路由★ | 策略路由要求支持基于入接口策略路由配置与全局策略路由配置，同时策略路由支持ECMP与WCMP的链路负载均衡，并且能够根据预设探测条件实现动态的链路切换； |  |
| 流量 管理★ | 支持基于访问控制策略的一体化带宽管理模式，并且支持基于IP/用户自由竞争策略、独享策略、访问控制独享策略等多种带宽策略类型； 能够实现基于用户、用户组到指定域名的访问进行流量控制； 支持基于DSCP优先级、COS优先级重标识； |  |
| 抗拒绝攻击 服务 | 支持防ARP欺骗与防路由欺骗功能；支持检测并阻止攻击者对受保护网络的探测行为，如 Portscan，Ipsweep和Tcp_sscan等；支持拒绝服务攻击防御，如SYN Cookie，Winnuke，Land，Smurf等；并且通过智能策略联动机制对攻击行为进行动态阻断； 支持基于接口、应用层协议等流量异常检测功能，能够根据流量阀值、连接数阀值、协议比例异常阀值等条件触发报警规则，并在管理页面上亮起报警灯； |  |
| 应用内容访问控制 | 支持HTTP、FTP、Telnet、SMTP、POP3、IMAP等协议进行Banner替换； 支持对通过RSH\Telnet传输的命令进行关键字过滤，对通过设备的DNS查询请求进行域名过滤；支持FTP行为过滤，包括FTP上传、文件下载、文件删除、目录删除、创建目录、重命名、列表等； 邮件安全支持SMTP、POP3、IMAP等邮件协议的标题、正文、邮件附件类型进行过滤，并且对不符合规则的邮件转发到指定邮箱进行审查；支持基于本地IP黑白名单、RBL黑名单、灰名单方式的反垃圾邮件功能； |  |
| 信息泄露防护 | 支持对文件名与至少50种文件类型过滤，包括可执行文件.ms-executable，office文件.ms-office-2003-wps、.ms-office-2007，文本文件.pdf、.rtf，压缩文件.7z、.rar、.zip，音频文件.mp3、.wma，视频文件.3gp、.avi、.mp4，镜像文件.gho等等类型的文件； 支持通过关键字实现对流出防火墙的http、ftp、smtp、pop3、imap、telnet、rsh、dns等协议数据进行过滤，如网页内容、外发邮件主题及正文等； |  |
| 用户管控★ | 内网认证客户端支持一次性口令认证（OTP）、本地认证、证书认证和免客户端方式认证，同时支持RADIUS、LDAP、TACACS、SECURID等第三方外部认证设置； 支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书；支持证书废弃、证书链管理，内置CA支持SM2算法；支持标准CRL列表，支持CRL 手工更新，同时支持 CRL 自动下载，通过HTTP协议定时自动下载更新 CRL文件；支持证书请求的生成，由第三方CA进行签名；支持通过OCSP/LDAP等协议在线认证证书； |  |
| 入侵 防御 （IPS模块）★ | 能够检测并抵御的攻击至少包括11大类，如 IIS webdav、 OpenSSL等拒绝服务类， BSD telnetd、 Sendmail 8.12等溢出攻击类， Pcanywhere12.0、 Windows SMB等网络访问类，漏洞扫描、端口扫描、IP扫描等扫描类， Gatecrasher、 Hack a tack等木马类， Microsoft Sharepoint2007 Path等HTTP攻击类， Nagios Remote Plug-In Executor等RPC攻击类， Sasser.b 、 Blaster 等蠕虫类， Microsoft Outlook Web Access等WEBCGI攻击类， Microsoft Windows、 NetBIOS 等系统漏洞类，及 Manage Engine Multiple Products File Collector等其他攻击类型； 规则库数量大于4000条，符合CVE标准规范，每条规则都注有中文名称，点击规则编号可显示出对应的详细规则描述，如CVE ID、风险等级、应用类型、漏洞描述、解决办法等； 具备WEB攻击防护能力，支持SQL注入攻击防护、XSS攻击防护，对常见的Web服务器环境Web入侵的脚本攻击工具（webshell）的拦截，包含ASPX、ASP、PHP、JSP等； 为适应不同网络及应用环境，引擎检测模式可选择智能检测或深度检测，数据处理模式可选择应用优先或安全优先，并能够在丢弃报文时发送TCP reset命令； 本次提供5年IPS特征库升级服务 |  |
| IPSEC VPN （IPSEC VPN模块）★ | 支持DES/3DES/AES等标准加密算法，支持MD5/SHA1标准HASH算法，支持DH GROUP1/2/5，RSA 1024/2048非对称算法； 符合国密局制定的《IPSEC VPN技术规范》，支持国家商用密码算法； 支持GRE over IPsec、L2TP over IPsec隧道类型、支持多机多线路隧道自动检测、智能选路与冗余； 支持预共享密钥、数字证书认证、XAuth扩展认证、标准的X.509证书方式建立隧道； 支持基于时间的移动用户访问控制策略、支持两网分离； |  |
| 系统 安全 | 支持本地多配置文件存储及配置回滚功能，并且可以有选择性的下载“运行配置”、“保存配置”、“备份配置”、配置文件加密下载以及按对象、策略等分类的部分配置文件下载/上传功能；要求具有配置文件自动定时上传到指定外部服务器功能； 支持U盘存储日志；可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，且可设定大于或等于8位的加密密钥，保障日志传输的安全性； |  |
| 产品 资质★ | 国家信息安全产品自主原创证明； 防火墙密码检测证书； 国家信息安全漏洞库兼容性资质； |  |

注：带“★”为必须满足指标

六、开标、评标及合同授予

（一）评审

1、检查投标文件是否完整、资格证明是否齐全、有无计算上的错误。

2、同一数值的表达不一致时，以文字表达为准。如投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

3、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致、或不规则，招标人可以接受，但这种接受可能会影响投标人的综合得分。

4、在详细评审前，评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

5、实质上没有响应招标文件要求的投标书将被拒绝。

（二）合同授予

1、《中标通知书》将作为签订合同的依据，也是合同文件的组成部分。

2、招标人发出中标通知书之后，双方基于招标文件和投标文件订立合同。

七、售后服务

投标人根据投标书及合同提供货物保修期限和保修服务范围。在保修期内，投标人须在接招标人系统故障报告后，必须在4小时内响应，在响应后没有解决的情况下，24小时内服务人员必须到达现场。

八、其它要求：

1、投标人对所提供货物应设定免费保修期需在服务承诺中说明。

2、投标人应在投标书中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

九、说明

本招标文件未尽事宜，按国家相关法律法规规定执行。

附件1

投 标 函

致：湖北日报传媒集团招标采购部：

（投标单位全称）授权         （全权代表姓名）           （职务）为全权代表，参加贵方组织的

（招标项目名称）招标的有关活动。我方已充分理解贵方本项目招标公告及招标文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受招标文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中标，我方保证按投标报价的优惠折扣签订合同，不因其他任何情况而改变折扣比率。

如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成招标代理工作。

我方同意在本招标项目开标时间起60天内，遵守本投标文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本投标函附录是本投标函的组成部分。

在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本投标有关的一切正式往来函件请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字并盖章

年   月    日

附件2

投 标 保 证 书

湖北日报传媒集团招标采购部：

1、我方一定严格遵守相关法律法规参与本次项目投标。

2、若我方中标，按照贵方的招标文件，积极配合招标人签订合同，并按合同要求承担本项目的实施。

3、在正式合同订立之前，本投标书连同贵方中标通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

4、我方对出具的业绩表、人员一览表以及反映我方实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我方的投标资格和中标资格。

5、我方同意从定标日起至双方签订的合同有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。本投标书始终将对我方具有法律约束力。

6、我方承诺，若中标，本投标书中人员安排不做更换。

投标单位：（公章）

邮政编码：

投标单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

日期：         年      月      日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                     （地址）的                         （单位全称）的法定代表人       （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与

（招标项目名称）招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

联系地址：

邮编：         电话：         传真：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）

授权日期：

注：1.无投标单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

2.法定代表人授权请多准备一份，开标现场将验本授权书和被授权人身份证原件。

年    月    日