# 招 标 文 件

招标编号：ZHBPS202101-53

项目名称：湖北日报传媒集团“主数据中心防火墙及互联防

火墙”

招标编号：ZHBPS202101-54

项目名称：湖北日报传媒集团“后备数据中心防火墙”

招标内容：万兆防火墙 互联防火墙

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年10月

投标邀请函

本部门邀请合格的投标人就湖北日报传媒集团“主数据中心防火墙及互联防火墙”采购项目、湖北日报传媒集团“后备数据中心防火墙招标文件提交密封投标。

有意向的投标人可在2021年10月22日—10月28日时间内，上午9:00至11:30时，下午2: 30时至5:00(北京时间)到本部领取招标文件，或在湖北日报客户端、荆楚网（湖北日报网http://www.cnhubei.com）下载招标文件。

对于招标文件的疑问，请于2021年11月2日17:00时前以书面方式向招标人提出疑问，由招标人于2021年11月3日统一组织答疑；亦可致电联系人：吴戈，电话：13886168936。

所有投标书应于2021年11月9日下午17：00前递交到本部，逾期将不予接受。

开标一览表请单独封装在一个投票信封内，并注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本中。

地址:武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦招标采购部B0132室

电话：027-88568112

传真：027-88568114

联系人:胡先生

邮政编码:430077

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年10月21日

第一章 投标人须知附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：湖北日报传媒集团招标采购部 地 址：湖北省武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 邮 编：430077 联 系 人：胡先生 电 话：027-88568112 传 真：027-88568111 |
| 2 | 项目名称 | 湖北日报传媒集团“主数据中心防火墙及互联防火墙”采购、湖北日报传媒集团“后备数据中心防火墙采购 |
| 3 | 投标人报名时间 | 2021年10月22日至2021年10月28日17时00分止 |
| 4 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2021年11月2日17时00分 |
| 5 | 招标人统一答疑时间 | 2021年11月3日17时00分前 |
| 6 | 投标截止时间 | 2021年11月9日下午17时00分 |
| 7 | 递交投标文件地点(即开标地点) | 武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 |
| 8 | 投标文件份数 | 贰份(一正一副，并提交投标文件电子档，相关文件及资料不予退还) |
| 9 | 投标有效期 | 60天 |
| 10 | 评标小组的组建 | 评标小组构成：不少于5人，且为奇数。 |
| 11 | 中标通知 | 在中标通知书发出前，招标人将电话联系中标单位。 |
| 12 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

第二章  投标人须知

一、项目介绍：

1、项目名称：“主数据中心防火墙及互联防火墙”采购、“后备数据中心

防火墙”采购

2、招标单位：湖北日报传媒集团招标采购部

3、招标方式：公开招标

4、招标内容：万兆防火墙 互联防火墙

二、合格投标人条件

1、资格要求

经政府主管部门批准、依法登记设立，具有独立法人资格，并符合本招标文件资质要求的服务商；

2、信誉要求：遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德，信用中国近两年无市场不良行为记录。

3、如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供《法定代表人授权委托书》

4、参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、投标人必须须提供相关产品的原厂授权书及原厂服务承诺函或相关产品销售资格证明。

6、投标人具有对所提供设备的维护能力。

三、招标文件说明

1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标人提出，否则，由此引起的费用由投标人自行承担。

3、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

4、招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以电子邮件形式发送至所有投标人，补充和修改文件视为该招标文件的组成部分。

5、投标人可自行选择分项目报价。

四、投标文件要求

（一）根据评标需要，投标人应按招标文件要求的格式制作投标文件，并装订成册。投标文件应包括下列部分：

1、投标函（按附件1格式）；

2、投标保证书（按附件2格式）；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表人授权委托书（按附件3格式）；

5、投标人相关资格证明文件（正本必须提供加盖公章的彩色影印件，否则将被作无效投标处理）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（5）招标文件要求或投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

6、投标报价：

（1）投标总报价应包括招标文件及所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的设备采购、运输、安装、调试、税金等全部费用；一经中标，合同金额在合同期限内不做调整。

（2）投标人未计入或计算的招标范围内的设备及配件将被视为已包含在其投标报价中，投标人没有填写单价或合价的项目（不管设备及配件是否列明），招标人将拒绝承认和接受投标报价中未列出的任何费用，并认为这些项目的费用已经包括在报价单的其它单价或总价之中。

（3）投标方在运输和安装所需要的设备工具及人员的食宿由投标方自行解决。甲方为投标方提供必要的帮助。

（4）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评标小组认为有明显的的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

7、其他。

以上资料如有复印件，须在复印件上加盖投标人公章。

投标文件须由投标人法定代表人或授权代理人签字，当由授权代理人签字时，须同时提交《法定代表人授权委托书》。

投标文件均需打印或用不褪色的书写工具书写，投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人盖章确认方为有效。

投标文件共二份（一正一副）正本和副本如有不一致处，以正本为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

投标文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，写上开标启封时间、加盖投标人单位公章和法定代表人印章。封口密封条贴在密封袋两端处且不得有任何修饰和其他痕迹。如果投标文件没有按上述要求密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合招标公告和招标文件的投标文件均保持有效。本次投标文件资料均不退还。

（二）投标人出现以下情况之一，其投标文件作废：

1、投标文件中有弄虚作假的内容。在签订合同之前，招标人如发现中标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。

2、投标文件附有招标人不能接受的条件。

3、投标有效期不足。

4、按照相关法律法规，应视为废标的情形

五、采购需求

主数据中心防火墙及互联防火墙参数要求

| 技术指标 | 主数据中心防火墙指标要求 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
|  | ★本次配置10/100/1000自适应电口≥8个（含两对bypass接口）, HA口≥2个，MGT口≥1个，SFP接口≥16个，万兆SFP+接口≥10个(含原厂4个万兆单模模块及4个万兆多模模块)，2T SSD硬盘。 | 2 |
|  | 配置双冗余交流电源，可热拔插 |  |
| 性能 | ★防火墙吞吐量≥40Gbps（可扩展至80Gbps），最大并发连接数≥1200万，每秒新建连接数≥50万，ipsec吞吐量≥28Gbps，ipsec隧道数≥40000，SSL VPN用户数≥10000,IPS吞吐量≥25Gbps ★所投产品技术指标需提供原厂盖章的含具体性能指标的白皮书或彩页， |  |
| 网络功能 | 支持导出NAT444静态映射表，提供产品界面截图有效 |  |
|  | ★IPSec VPN支持智能选路功能，保障业务的高可靠性，提供产品功能截图证明 |  |
|  | ★支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断，提供产品界面截图有效 |  |
|  | ★策略路由支持基于指定IP地址、指定应用协议、指定时间表生效；策略路由支持设置至少两条链路基于权重的流量负载分担，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 支持基于多出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，当一条链路出现故障时，流量自动切换到其他链路的同时将DNS服务器进行切换，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路；系统对各出口的流量带宽进行实时监测，当自身接口的流量带宽超过配置的阈值时，新建会话的流量将不再从这个接口转发。当此接口的流量带宽回落到正常值以下时，新建会话的流量再恢复从这个接口转发，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 支持基于国家地理位置设置策略路由进行引流，支持基于国家地理位置设置安全策略 |  |
|  | 支持和第三方认证系统联动（如深澜、城市热点、尚运等认证系统） |  |
|  | ★支持对3000 种以上应用的识别和控制，包括200+移动应用，提供产品界面截图有效 |  |
|  | ★SSL VPN支持支持用户名/密码+数字证书、数字证书等证书认证方式，支持匹配证书的CN、OU等主题名字检查 |  |
| 虚拟化功能 | 支持扩展虚拟防火墙系统，支持同一个网口用于多个虚拟防火墙支持虚拟系统技术 |  |
|  | 支持每个虚拟防火墙可自定义CPU资源、会话数、策略数、安全域数、源NAT数、目的NAT数、IPSEC VPN隧道数、会话限制规则数、IPS功能、URL功能、关键字类别、威胁日志等，提供产品界面截图有效 |  |
| 安全运维 | 提供手机APP，实施监控展现设备CPU利用率、内存利用率、并发连接数、流量等状态，提供产品界面截图 |  |
|  | ★提供防火墙威胁分析服务，包括攻击级别展示、攻击类型分析、攻击者和受害者信息统计分析，提供产品界面截图 |  |
| IPS功能 | 具备不少于7000种IPS特征库，4000种以上HTTP特征库规则列表，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 支持CC攻击检测，支持访问限速、代理限速、自定义请求阈值、爬虫友好等方法，检测到CC攻击时支持JS Cookie、重定向、访问确认、验证码四种认证方法，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 内置知识库，详细描述攻击特征及解决方案，提供产品界面截图有效 |  |
| 管理功能 | 支持不少于10个配置文件并存，并支持配置文件的中文备注 |  |
|  | 支持基于标准SYSLOG以及二进制的日志两种格式；二进制日志支持分布式存储到多台日志服务器，分布的算法至少支持轮询、源IP HASH方式 |  |
| 资质要求 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证- (万兆)防火墙（增强级-高性能），提供证书文件复印件并加盖原厂公章有效 ★所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》(提供复印件并加盖原厂公章) ★所投产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(提供复印件并加盖原厂公章) ★所投产品具备国家工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》(提供复印件并加盖原厂公章) |  |
|  | 通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托测试报告 |  |
|  | NGFW(下一代防火墙)获得过NSS Labs下一代防火墙最高评价推荐级,提供证明文件 |  |
|  | 防火墙产品连续五年进入Gartner企业防火墙四象限，提供证明材料 |  |
| 质保授权 | ★提供5年硬件及软件升级服务， |  |

| 技术指标 | 互联防火墙指标要求 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
|  | ★配置10/100/1000自适应电口≥8个 | 1 |
|  | ★1U机架式设备 本次配置10/100/1000自适应电口≥8个, 1个RJ45串口，1个USB口 |  |
| 性能 | ★整机吞吐率(bps)≥3Gbps，IPSEC吞吐≥600Mbps，防病毒吞吐≥300Mbps，IPS吞吐≥500Mbps，最大并发连接数≥90万，每秒新建连接数≥2.2万，提供IPSec VPN隧道数≥2000条，标配提供100个SSL VPN并发用户授权，SSL VPN并发用户数支持扩展到500个；包含QOS流控功能、IPS功能、防病毒功能及许可 |  |
| 网络功能 | 支持导出NAT444静态映射表，提供产品界面截图有效 |  |
|  | ★具备ssl、DNS代理功能，实现基于入接口、源地址、目的地址域名配置DNS代理规则，并实现“代理、阻断、放行”动作。同一条规则中，需配置多个DNS服务器地址，提供产品界面截图有效。 |  |
|  | 支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路；系统对各出口的流量带宽进行实时监测，当自身接口的流量带宽超过配置的阈值时，新建会话的流量将不再从这个接口转发。当此接口的流量带宽回落到正常值以下时，新建会话的流量再恢复从这个接口转发，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 支持基于国家地理位置设置策略路由进行引流，支持基于国家地理位置设置安全策略 |  |
|  | 支持和第三方认证系统联动（如深澜、城市热点、尚运等认证系统） |  |
| 安全运维 | 提供手机APP（安卓和IOS版本），实施监控展现设备CPU利用率、内存利用率、并发连接数、流量等状态，需在手机App上查看报表，提供产品界面截图 |  |
| 流量管理 | ★支持流量控制，提供产品界面截图有效 |  |
| 管理功能 | 要求提供不少于10个配置文件并存，并支持配置文件的中文备注 |  |
|  | 支持基于标准SYSLOG以及二进制的日志两种格式；二进制日志支持分布式存储到多台日志服务器，分布的算法至少支持轮询、源IP HASH方式 |  |
| 资质要求 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证- (千兆)防火墙（增强级），提供证书文件复印件并加盖原厂公章有效 |  |
|  | 通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托测试报告 |  |
|  | NGFW(下一代防火墙)获得过NSS Labs下一代防火墙最高评价推荐级,提供证明文件 ★所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》(提供复印件并加盖原厂公章) ★所投产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(提供复印件并加盖原厂公章) ★所投产品具备国家工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》(提供复印件并加盖原厂公章) |  |
| 质保授权 | ★提供5年硬件保修、应用识别库升级和软件升级维护服务,实际开启QOS流控及IPS、防病毒功能 |  |

注：带“★”为必须满足指标

后备数据中心防火墙参数要求

| 技术指标 | 指标要求 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 性能 | ★本次配置10/100/1000自适应电口≥4个（含一对bypass接口）, HA口≥1个，MGT口≥1个，SFP接口≥4个（可扩展至20个接口），万兆SFP+接口≥10个，(含原厂10个万兆多模模块)，满足上述端口数量要求下，剩余扩展业务槽位≥2个 | 2 |
|  | 配置双冗余交流电源，可热拔插 |  |
|  | ★防火墙吞吐量≥20Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥30万，ipsec吞吐量≥12Gbps，ipsec隧道数≥20000，SSL VPN用户数≥10000,IPS吞吐量≥7Gbps ★所投产品技术指标需提供含具体性能指标的白皮书或彩页 |  |
| 网络功能 | 支持导出NAT444静态映射表，提供产品界面截图有效 |  |
|  | ★IPSec VPN支持智能选路功能，保障业务的高可靠性，提供产品功能截图证明 |  |
|  | ★支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断，提供产品界面截图有效 |  |
|  | ★策略路由支持基于指定IP地址、指定应用协议、指定时间表生效；策略路由支持设置至少两条链路基于权重的流量负载分担，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 支持基于多出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，当一条链路出现故障时，流量自动切换到其他链路的同时将DNS服务器进行切换，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路；系统对各出口的流量带宽进行实时监测，当自身接口的流量带宽超过配置的阈值时，新建会话的流量将不再从这个接口转发。当此接口的流量带宽回落到正常值以下时，新建会话的流量再恢复从这个接口转发，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 支持基于国家地理位置设置策略路由进行引流，支持基于国家地理位置设置安全策略 |  |
|  | 支持和第三方认证系统联动（如深澜、城市热点、尚运等认证系统） |  |
|  | ★支持对3000 种以上应用的识别和控制，包括200+移动应用，提供产品界面截图有效 |  |
|  | ★SSL VPN支持硬件USB-key的认证方式，支持用户名/密码+数字证书、数字证书等证书认证方式，支持匹配证书的CN、OU等主题名字检查。 |  |
| 虚拟化功能 | 支持扩展虚拟防火墙系统，支持同一个网口用于多个虚拟防火墙支持虚拟系统技术 |  |
|  | 支持每个虚拟防火墙可自定义CPU资源、会话数、策略数、安全域数、源NAT数、目的NAT数、IPSEC VPN隧道数、会话限制规则数、IPS功能、URL功能、关键字类别、威胁日志等，提供产品界面截图有效 |  |
| 安全运维 | 提供手机APP，实施监控展现设备CPU利用率、内存利用率、并发连接数、流量等状态，提供产品界面截图 |  |
|  | ★提供防火墙威胁分析服务，包括攻击级别展示、攻击类型分析、攻击者和受害者信息统计分析，提供产品界面截图 |  |
| IPS功能 | 具备不少于7000种IPS特征库，4000种以上HTTP特征库规则列表，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 支持CC攻击检测，支持访问限速、代理限速、自定义请求阈值、爬虫友好等方法，检测到CC攻击时支持JS Cookie、重定向、访问确认、验证码四种认证方法，提供产品界面截图有效 |  |
|  | 内置知识库，详细描述攻击特征及解决方案，提供产品界面截图有效 |  |
| 管理功能 | 支持不少于10个配置文件并存，并支持配置文件的中文备注 |  |
|  | 支持基于标准SYSLOG以及二进制的日志两种格式；二进制日志支持分布式存储到多台日志服务器，分布的算法至少支持轮询、源IP HASH方式 |  |
| 资质要求 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证- (万兆)防火墙（增强级-高性能），提供证书文件复印件并加盖原厂公章有效 ★所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》(提供复印件并加盖原厂公章) ★所投产品具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(提供复印件并加盖原厂公章) ★所投产品具备国家工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》(提供复印件并加盖原厂公章) |  |
|  | 通过国家无线电监测中心检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目，并出具国家无线电监测中心检测中心委托测试报告 |  |
|  | NGFW(下一代防火墙)获得过NSS Labs下一代防火墙最高评价推荐级,提供证明文件 |  |
|  | 防火墙产品连续五年进入Gartner企业防火墙四象限，提供证明材料 |  |
| 质保授权 | ★提供5年硬件及软件升级服务， |  |

注：带“★”为必须满足指标

六、开标、评标及合同授予

（一）评审

1、检查投标文件是否完整、资格证明是否齐全、有无计算上的错误。

2、同一数值的表达不一致时，以文字表达为准。如投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

3、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致、或不规则，招标人可以接受，但这种接受可能会影响投标人的综合得分。

4、在详细评审前，评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

5、实质上没有响应招标文件要求的投标书将被拒绝。

（二）合同授予

1、《中标通知书》将作为签订合同的依据，也是合同文件的组成部分。

2、招标人发出中标通知书之后，双方基于招标文件和投标文件订立合同。

七、售后服务

投标人根据投标书及合同提供货物保修期限和保修服务范围。在保修期内，投标人须在接招标人系统故障报告后，必须在4小时内响应，在响应后没有解决的情况下，24小时内服务人员必须到达现场。

八、其它要求：

1、投标人对所提供货物应设定免费保修期需在服务承诺中说明。

2、投标人应在投标书中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

九、说明

本招标文件未尽事宜，按国家相关法律法规规定执行。

附件1

投 标 函

致：湖北日报传媒集团招标采购部：

（投标单位全称）授权         （全权代表姓名）           （职务）为全权代表，参加贵方组织的

（招标项目名称）招标的有关活动。我方已充分理解贵方本项目招标公告及招标文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受招标文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中标，我方保证按投标报价的优惠折扣签订合同，不因其他任何情况而改变折扣比率。

如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成招标代理工作。

我方同意在本招标项目开标时间起60天内，遵守本投标文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本投标函附录是本投标函的组成部分。

在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本投标有关的一切正式往来函件请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字并盖章

年   月    日

附件2

投 标 保 证 书

湖北日报传媒集团招标采购部：

1、我方一定严格遵守相关法律法规参与本次项目投标。

2、若我方中标，按照贵方的招标文件，积极配合招标人签订合同，并按合同要求承担本项目的实施。

3、在正式合同订立之前，本投标书连同贵方中标通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

4、我方对出具的业绩表、人员一览表以及反映我方实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我方的投标资格和中标资格。

5、我方同意从定标日起至双方签订的合同有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。本投标书始终将对我方具有法律约束力。

6、我方承诺，若中标，本投标书中人员安排不做更换。

投标单位：（公章）

邮政编码：

投标单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

日期：         年      月      日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                     （地址）的                         （单位全称）的法定代表人       （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与

（招标项目名称）招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

联系地址：

邮编：         电话：         传真：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）

授权日期：

注：1.无投标单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

2.法定代表人授权请多准备一份，开标现场将验本授权书和被授权人身份证原件。

年    月    日