# 招 标 文 件

招标编号：ZHBRJ202101-64

项目名称：湖北日报传媒集团“面向5G移动音视频4K采集、拍客系统”采购

招标内容：5G+4K智能视频管理系统 音视频摄录设备

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年10月

投标邀请函

本部门邀请合格的投标人就湖北日报传媒集团“面向5G移动音视频4K采集、拍客系统”采购项目招标文件提交密封投标。

有意向的投标人可在2021年10月30日—11月5日时间内，上午9:00至11:30时，下午2: 30时至5:00(北京时间)到本部领取招标文件，或在湖北日报客户端、荆楚网（湖北日报网http://www.cnhubei.com）下载招标文件。

对于招标文件的疑问，请于2021年11月8日17:00时前以书面方式向招标人提出疑问，由招标人于2021年11月9日统一组织答疑；亦可致电联系人：孙凌，电话：13871426628。

所有投标书应于2021年11月16日下午17：00前递交到本部，逾期将不予接受。

开标一览表请单独封装在一个投票信封内，并注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本中。

地址:武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦招标采购部B0132室

电话：027-88568112

传真：027-88568114

联系人:胡先生

邮政编码:430077

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年10月29日

第一章 投标人须知附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：湖北日报传媒集团招标采购部 地 址：湖北省武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 邮 编：430077 联 系 人：胡先生 电 话：027-88568112 传 真：027-88568111 |
| 2 | 项目名称 | 湖北日报传媒集团“面向5G移动音视频4K采集、拍客系统”采购 |
| 3 | 投标人报名时间 | 2021年10月30日至2021年11月5日17时00分止 |
| 4 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2021年11月8日17时00分 |
| 5 | 招标人统一答疑时间 | 2021年11月9日17时00分前 |
| 6 | 投标截止时间 | 2021年11月16日下午17时00分 |
| 7 | 递交投标文件地点(即开标地点) | 武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 |
| 8 | 投标文件份数 | 贰份(一正一副，并提交投标文件电子档，相关文件及资料不予退还) |
| 9 | 投标有效期 | 60天 |
| 10 | 评标小组的组建 | 评标小组构成：不少于5人，且为奇数。 |
| 11 | 中标通知 | 在中标通知书发出前，招标人将电话联系中标单位。 |
| 12 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

第二章  投标人须知

一、项目介绍：

1、项目名称：湖北日报传媒集团“面向5G移动音视频4K采集、拍客系统”

采购

2、招标单位：湖北日报传媒集团招标采购部

3、招标方式：公开招标

4、招标内容：5G+4K智能视频管理系统 音视频摄录设备

二、合格投标人条件

1、资格要求

经政府主管部门批准、依法登记设立，具有独立法人资格，并符合本招标文件资质要求的服务商；

2、信誉要求：遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德，信用中国近两年无市场不良行为记录。

3、如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供《法定代表人授权委托书》

4、参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、投标人具有对所提供设备的维护能力。

三、招标文件说明

1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标人提出，否则，由此引起的费用由投标人自行承担。

3、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

4、招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以电子邮件形式发送至所有投标人，补充和修改文件视为该招标文件的组成部分。

5、投标人可自行选择分包报价。

四、投标文件要求

（一）根据评标需要，投标人应按招标文件要求的格式制作投标文件，并装订成册。投标文件应包括下列部分：

1、投标函（按附件1格式）；

2、投标保证书（按附件2格式）；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表人授权委托书（按附件3格式）；

5、投标人相关资格证明文件（正本必须提供加盖公章的彩色影印件，否则将被作无效投标处理）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（5）招标文件要求或投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

6、投标报价：

（1）投标总报价应包括招标文件及所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的设备采购、运输、安装、调试、税金等全部费用；一经中标，合同金额在合同期限内不做调整。

（2）投标人未计入或计算的招标范围内的设备及配件将被视为已包含在其投标报价中，投标人没有填写单价或合价的项目（不管设备及配件是否列明），招标人将拒绝承认和接受投标报价中未列出的任何费用，并认为这些项目的费用已经包括在报价单的其它单价或总价之中。

（3）投标方在运输和安装所需要的设备工具及人员的食宿由投标方自行解决。甲方为投标方提供必要的帮助。

（4）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评标小组认为有明显的的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

7、其他。

以上资料如有复印件，须在复印件上加盖投标人公章。

投标文件须由投标人法定代表人或授权代理人签字，当由授权代理人签字时，须同时提交《法定代表人授权委托书》。

投标文件均需打印或用不褪色的书写工具书写，投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人盖章确认方为有效。

投标文件共二份（一正一副）正本和副本如有不一致处，以正本为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

投标文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，写上开标启封时间、加盖投标人单位公章和法定代表人印章。封口密封条贴在密封袋两端处且不得有任何修饰和其他痕迹。如果投标文件没有按上述要求密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合招标公告和招标文件的投标文件均保持有效。本次投标文件资料均不退还。

（二）投标人出现以下情况之一，其投标文件作废：

1、投标文件中有弄虚作假的内容。在签订合同之前，招标人如发现中标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。

2、投标文件附有招标人不能接受的条件。

3、投标有效期不足。

4、按照相关法律法规，应视为废标的情形

五、采购需求

包一：5G+4K智能视频管理系统项目要求

## 总体要求

本期项目需结合湖北日报已经建成的视频云服务平台、媒资系统以及融媒体采编系统。本期项目需按照混合云模式设计，包括公有云及湖北日报传媒集团私有云两个部分，其中公有云承载已经建设的视频云服务及本期将要建设的专有云系统，私有云承载了已建融媒体采编系统，已建媒资系统。

1）已经建成的视频云服务。部署在公有云上的视频云服务包括已建的活动直播、视频点播、视频直播、虚拟主播，云存储及CDN分发基础服务，且已通过API接口对接了湖北日报本地私有云融媒体采编系统。

2）本期建设的专有云平台。专有云是建立在公有云上的专属云，提供了安全隔离的云环境，属于智能视频管理系统的专有网络，具备区域网络管理权限，为业务人员提供了业务保障。包括4K视频管理及播放、视频智能剪辑、PGC视频上传、AI智能审核/标签、4K视频编辑、短视频生产等应用；同时为了满足湖北日报全集团的视频需求，系统应具备多租户的管理能力，可以为全集团提供视频以及AI处理能力。

3）已经建设的集团私有云平台。已建立在湖北日报本地私有云的媒资系统，需与视频云服务及专有云实现交互，实现公有云与私有云素材共享。已建本地私有云融媒体采编系统，已与视频云服务系统通过API接口打通。

4）最后，视频云服务与专用云之间无缝对接，通过数据加密通道，实现两朵云之间的数据及应用互联互通，共同为湖北日报各编辑及各分社工作人员提供服务。

## 流程要求

- 成品视频处理流程要求

- 成品视频需按照现有处理流程进行，编辑或者记者在中央稿库发布文稿时候，以附件方式将视频上传到中央稿库，中央稿库同步将视频文件自动同步到视频内容库里面。

- 成品视频文件在视频内容库中进入审核流程，审核通过后的视频文件推送到点直播视频发布库中待发布。

- 编辑或者记者在发布视频文稿的时候点击选择点直播视频发布库中审核过的视频节目，组合成为视频文稿后发布到湖北日报APP中。

- PGC回传系统处理流程要求

- 集团记者或者编辑通过PGC回传系统进行原始视频素材的回传，可选择回传视频、音频、图片等文件；回传方式包括移动回传以及PC上传。

- PGC回传系统支持移动编辑功能，编辑或者记者可使用移动编辑功能对原始素材进行编辑加工，加工完成的视频可直接提交审核，审核通过后进入到点直播视频发布库中待发布。

- PGC回传系统未编辑加工的原始素材入库到视频内容库中，进入到待编辑区域待编辑。

- 视频入库过程中可调用智能处理中台能力进行转码处理。

- 待编辑区域视频文件可调用编辑工具进行加工处理，编辑工具包括4K新闻编辑、高清新闻编辑、短视频加工等。

- 加工完成的成品视频打包合成后进入审核流程，通过智能审核以及智能标签后推入到点直播视频发布库中待发布。

- 编辑或者记者在发布视频文稿的时候点击选择点直播视频发布库中审核过的视频节目，组合成为视频文稿后发布到湖北日报APP中。

## 专有云IAAS平台要求

### 平台资源服务

本次项目需按照专有云平台方式建设，在公有云平台中构建独立VPC，在专有云中部署本次建设的系统。专有云需包含云主机、云存储、云网络、云安全、LB负载均衡等基础资源。投标方需根据项目要求提供专有云资源用于平台部署。

### 平台安全服务需求

本系统需进行安全建设，需在专有云中提供相应的安全资源，包括云防火墙、WEB应用防火墙、杀毒软件、安全审计等安全组件。投标方需提供安全服务，保证系统安全。

## 智能PAAS平台要求

本次项目需打造一个智能的PAAS平台，通过这个智能平台集合通用能力，为上层SAAS业务应用提供基础能力支撑。该平台需包括视频处理平台（视频转码、能力调度、视频合成、视频渲染、视频抽帧等）、AI能力平台（人脸识别、语音识别、语音合成、图片识别、场景识别、OCR识别、NLP自然语音处理等）、多租户管理平台（服务开通、租户管理、服务接入、组织管理、接口管理等）。

### 视频处理平台要求

视频处理平台以视频处理为核心，需提供包括音视频、图片、视频流的处理能力，为非结构化存储数据提供便捷的数据处理通道，同时基于技术能力的沉淀，覆盖超高清4K视频处理能力平台。视频处理平台服务需要包括音视频转码服务、视频渲染服务、图片处理服务、直播流处理服务、视频抽帧服务等。

### AI能力平台要求

人工智能平台服务借助AI的能力，构建视频智能处理的人工智能服务能力，人工智能平台需要采用智能、高效、稳定的音视频AI及编辑处理技术提供视频、图片和文字智能识别、智能编辑、智能审核结合的AI智能服务，辅助平台提升视频运营效率和用户体验。需提供包含人脸识别、语音识别、文字识别、图片识别、分类识别、视频标签、内容审核、音视频质量检测等服务能力。整体提供不少于一万小时/年识别时长。

### 多租户管理平台要求

多租户管理平台需支持以多租户方式为湖北日报集团提供平台应用技术服务，支持对全集团视频服务平台的租户管理功能，实现统一化平台租户管理能力。支持以多租户方式提供服务，具备新增租户的注册管理功能。

需提供租户管理员功能，租户管理员可对所属租户的业务、后端用户、组织架构等进行配置操作；可对分配给相应租户的计算、网络、存储等基础资源提供运维监管，包括资源数量和容量、使用率、健康度、告警等多维度的监测监管信息。支持各租户间权限相互独立，内容及信息相互独立。

## 业务SAAS平台要求

### PGC视频回传要求

PGC视频回传工具提供给记者使用，PGC视频回传工具需支持手机端回传以及PC端回传。PGC视频回传工具将同视频内容库直接打通，回传的素材可直接入库到视频内容库中。

- PGC回传系统-PC端回传

- 需支持上传视频、音频、图片、文本、office、序列图多种类型文件；

- 需支持断点续传，支持超G文件上传；

- 需支持引入的内容包含视音频文件及相应的元数据信息；

- 需支持4K HDR文件回传。

- PGC回传系统-手机端拍摄

PGC手机回传系统需支持素材采集，支持拍照、摄像以及录音。拍摄支持美颜和多种滤镜功能，提升视频效果。将素材采集后直接保存到系统相册以及录音文件中，方便本地素材的回传和使用。

- PGC回传系统-手机端编辑

需支持将手机拍摄的视频进行移动端编辑，能够方便地在移动端及进行视频编辑，编辑完成后，能够直接回传到视频库中。

- 需支持添加多个视频进行编辑，支持编辑的时候查看时间轴；

- 需支持片段编辑，支持变换多个视频位置，支持添加滤镜、截取、分割、复制、变速、调色、旋转、转场；

- 需支持内容编辑，支持添加文字、配乐、调音量、添加滤镜、添加画中画；

- 需支持设置视频比例、图片运动、背景、封面；

- 需提供全套新闻视频剪辑模版，定期更新并支持自定义设置。

- PGC回传系统-手机端回传

PGC回传系统-手机回传功能，将手机上的图片和视频快速上传到视频库中，且支持选择上传所在栏目，方便分类整理。素材上传的时候支持文件夹的方式回传，文件夹可以将多段素材组成一起。

- PGC回传系统-视频库素材包管理

记者上传的多段视频支持以素材包的方式进行管理，可以针对素材包进行统一的编目与存放。素材包支持存放多段素材。

### 视频智能审核要求

需针对PGC记者回传的视频，基于AI智能审核，系统自动对视频内容进行AI审核，辅助审核人员完成内容审核，让内容播出/发布更安全。需对违规的内容，比如涉黄、涉暴、涉恐、广告及政治敏感人物进行自动标注，再把标注出的内容推送给审核人员，由工作人员完成最终审核任务。该功能根据需要开启及选用。

### 视频智能剪辑要求

视频智能剪辑需具备从多端接入、智能解构、场景化编排到模板化包装的全流程机器自动剪辑输出能力。

支持通过在展厅布控多机位拍摄，结合对人物表情、动作的全方位捕捉，自动生成人物的参观短视频。用于实时新闻播报与发布，也可实现参观内容的自动留存，同时参观者可以带着短视频离开。

### 4K超高清视频管理要求

4K超高清视频管理是整个视频的中心的核心要求，管理平台需满足多样化、PGC视频回传及快速生产及发布的特性，支持平台工具挂接，满足平台的快速化管理。视频平台支持基于AI视频、图片、语音、文字等智能化识别能力，辅助实现标签提取，能够应用于智能编目、检索以及推荐能力。

### 新闻视频编辑要求

新闻视频编辑需满足融媒体业务中编辑需求，提供快速、简单、专业的编辑能力，支持字幕模板，支持横竖屏编辑、支持4K编辑，支持边采边编，同时为了满足融媒体业务中大批量视频编辑需求，需支持智能化辅助编辑能力，能够支持语音识别智能上字幕、支持智能人物识别编辑、支持智能视频摘要，辅助视频快速编辑，满足内容快速生产发布。提供全套新闻视频模版，定时更新，并支持自定义设置。需为本集团采编人员提供业务培训。

### 4K超高清视频播出要求

4K播放器需包含点播播放器及直播播放器，同时支持android 版本客户端及ios 版本客户端。4K点播播放器需支持H264/HEVC点播文件软/硬件解码，支持WIFI网络提示，自动播放功能，支持设置台标、缓冲图片、背景图片等功能，能适应APP整体布局，支持全屏播放。4K直播播放器支持H264/HEVC HLS 直播流文件软/硬解码，支持设置台标、缓冲图片、背景图片等功能，支持全屏播放。

### 短视频编辑要求

需提供针对短视频编辑的海报视频生产工具、场景视频包装工具及数据新闻工具，匹配短视频快速制作生产的需求，通过场景化、模板化的选项，编辑人员生产短视频。一方面需要多样化的模板、自定义设置背景、自定义配音、自定义选择视频素材及自定义裁剪画面，另一方面需自动化、便捷化地操作，方便非专业人员快速高效生产短视频。

### 视频智能标签要求

多渠道汇聚的视频素材，需要一个平台来集中管理，包括记者本地上传的素材，各分社远程回传的素材，及移动上传的素材，还有第三方平台推送的素材。另外，需要对素材进行视频基本属性管理，比如编目、打点、检索等功能。

智能标签弥补了传统人工打标签的短板，基于对视频语音及图像的综合分析,对视频内容理解后形成分类标签。需从多个维度对视频进行标签化处理，不限于人物、时间、地点、场景及实体，精准分类标签有助于向用户智能推荐、做到视频内容精准检索。

另外，需支持对视频语音进行识别处理，将其转换为文字信息，可对识别结果进行编辑，应用于字幕生成。支持对视频中的字幕进行识别提取，便于二次使用，提高业务处理效率。支持对视频的公众人物进行识别，如：明星、政治人物等，便于后期人物集锦生成或相关人物视频剔除。

包二：摄像机设备参数要求

| 序号 | 设备名称 | 相关参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 索尼（SONY） PXW-Z280V手持式4K摄录一体机 | 索尼 | 套 | 2 |

包三：相机及配件参数需求

| 序号 | 设备名称 | 相关参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微单 | Alpha7C全画幅微单相机ILCE-7C FE28-60 F4-5.6套机（银色） | 索尼 | 套 | 1 |
|  |  | DSC-RX100M7 Xperia 1 II 5G （黑色） | 索尼 | 套 | 1 |
|  |  | 索尼A6600 | 索尼 | 套 | 1 |
| 2 | 无反相机 | 佳能 EOS R5 单机身 | 佳能 | 套 | 1 |
|  |  | 索尼Alpha 1 ILCE-1 A1 全画幅微单FE24-105mmG套装 | 索尼 | 套 | 1 |
| 3 | 镜头 | 佳能 卡口适配器 EF-EOS R | 佳能 | 个 | 1 |
|  |  | 佳能 EF 8-15mm f/4L USM 鱼眼 | 佳能 | 个 | 1 |
|  |  | 佳能 RF15-35mm F2.8 L IS USM | 佳能 | 个 | 1 |
|  |  | 佳能 RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 佳能 | 个 | 1 |
|  |  | 佳能 G680 镜头转接环 | 佳能 | 个 | 1 |
|  |  | 佳能 PowerShot ZOOM镜头转接环 | 佳能 | 个 | 1 |
|  |  | 索尼FE 24-105 f4 G 镜头 | 索尼 | 个 | 1 |
|  |  | 索尼全画幅定焦镜头 FE50mmF1.2GM | 索尼 | 个 | 1 |
|  |  | 索尼全画幅定焦镜头 FE135mmF1.8GM | 索尼 | 个 | 1 |
|  |  | 索尼 70-350 F4.5-6.3 | 索尼 | 个 | 1 |

包四:直播编码设备

| 序号 | 设备名称 | 相关参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直播 编码器 | Ucast Q9 5G直播编码器六卡八网聚合4K高清视频网络推流导播切换台一体机直播设备机 | Ucast | 个 | 1 |

六、开标、评标及合同授予

（一）评审

1、检查投标文件是否完整、资格证明是否齐全、有无计算上的错误。

2、同一数值的表达不一致时，以文字表达为准。如投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

3、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致、或不规则，招标人可以接受，但这种接受可能会影响投标人的综合得分。

4、在详细评审前，评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

5、实质上没有响应招标文件要求的投标书将被拒绝。

（二）合同授予

1、《中标通知书》将作为签订合同的依据，也是合同文件的组成部分。

2、投标人中标后必须须提供相关产品的原厂授权书及原厂服务承诺函或相关产品销售资格证明。

3、招标人发出中标通知书之后，双方基于招标文件和投标文件订立合同。

七、售后服务

投标人根据投标书及合同提供货物保修期限和保修服务范围。在保修期内，投标人须在接招标人系统故障报告后，必须在4小时内响应，在响应后没有解决的情况下，24小时内服务人员必须到达现场。

八、其它要求：

1、投标人对所提供货物应设定免费保修期需在服务承诺中说明。

2、投标人应在投标书中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

九、说明

本招标文件未尽事宜，按国家相关法律法规规定执行。

附件1

投 标 函

致：湖北日报传媒集团招标采购部：

（投标单位全称）授权         （全权代表姓名）           （职务）为全权代表，参加贵方组织的

（招标项目名称）招标的有关活动。我方已充分理解贵方本项目招标公告及招标文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受招标文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中标，我方保证按投标报价的优惠折扣签订合同，不因其他任何情况而改变折扣比率。

如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成招标代理工作。

我方同意在本招标项目开标时间起60天内，遵守本投标文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本投标函附录是本投标函的组成部分。

在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本投标有关的一切正式往来函件请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字并盖章

年   月    日

附件2

投 标 保 证 书

湖北日报传媒集团招标采购部：

1、我方一定严格遵守相关法律法规参与本次项目投标。

2、若我方中标，按照贵方的招标文件，积极配合招标人签订合同，并按合同要求承担本项目的实施。

3、在正式合同订立之前，本投标书连同贵方中标通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

4、我方对出具的业绩表、人员一览表以及反映我方实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我方的投标资格和中标资格。

5、我方同意从定标日起至双方签订的合同有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。本投标书始终将对我方具有法律约束力。

6、我方承诺，若中标，本投标书中人员安排不做更换。

投标单位：（公章）

邮政编码：

投标单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

日期：         年      月      日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                     （地址）的                         （单位全称）的法定代表人       （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与

（招标项目名称）招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

联系地址：

邮编：         电话：         传真：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）

授权日期：

注：1.无投标单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

2.法定代表人授权请多准备一份，开标现场将验本授权书和被授权人身份证原件。

年    月    日