# 招 标 文 件

招标编号：ZHBPS202101-56

项目名称：湖北日报传媒集团“VPN安全设备”采购

招标内容：SSL VPN安全设备

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年10月

投标邀请函

本部门邀请合格的投标人湖北日报传媒集团“VPN安全设备”采购项目招标文件提交密封投标。

有意向的投标人可在2021年10月22日—10月28日时间内，上午9:00至11:30时，下午2: 30时至5:00(北京时间)到本部领取招标文件，或在湖北日报客户端、荆楚网（湖北日报网http://www.cnhubei.com）下载招标文件。

对于招标文件的疑问，请于2021年11月2日17:00时前以书面方式向招标人提出疑问，由招标人于2021年11月3日统一组织答疑；亦可致电联系人：吴戈，电话：13886168936。

所有投标书应于2021年11月9日下午17：00前递交到本部，逾期将不予接受。

开标一览表请单独封装在一个投票信封内，并注明“开标一览表”字样，放在投标文件正本中。

地址:武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦招标采购部B0132室

电话：027-88568112

传真：027-88568114

联系人:胡先生

邮政编码:430077

湖北日报传媒集团招标采购部

2021年10月21日

第一章 投标人须知附表

| 序号 | 名称 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招 标 人：湖北日报传媒集团招标采购部 地 址：湖北省武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 邮 编：430077 联 系 人：胡先生 电 话：027-88568112 传 真：027-88568111 |
| 2 | 项目名称 | 湖北日报传媒集团“VPN安全设备”采购 |
| 3 | 投标人报名时间 | 2021年10月22日至2021年10月28日17时00分止 |
| 4 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2021年11月2日17时00分 |
| 5 | 招标人统一答疑时间 | 2021年11月3日17时00分前 |
| 6 | 投标截止时间 | 2021年11月9日下午17时00分 |
| 7 | 递交投标文件地点(即开标地点) | 武汉市武昌区东湖路181号楚天传媒大厦B0132室 |
| 8 | 投标文件份数 | 贰份(一正一副，并提交投标文件电子档，相关文件及资料不予退还) |
| 9 | 投标有效期 | 60天 |
| 10 | 评标小组的组建 | 评标小组构成：不少于5人，且为奇数。 |
| 11 | 中标通知 | 在中标通知书发出前，招标人将电话联系中标单位。 |
| 12 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

第二章  投标人须知

一、项目介绍：

1、项目名称：湖北日报传媒集团“VPN安全设备”采购

2、招标单位：湖北日报传媒集团招标采购部

3、招标方式：公开招标

4、招标内容：SSL VPN安全设备

二、合格投标人条件

1、资格要求

经政府主管部门批准、依法登记设立，具有独立法人资格，并符合本招标文件资质要求的服务商；

2、信誉要求：遵守国家法律法规，具有良好的信誉和诚实的职业道德，信用中国近两年无市场不良行为记录。

3、如投标人代表不是法定代表人，须在投标文件中提供《法定代表人授权委托书》

4、参与本次招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

5、投标人必须须提供相关产品的原厂授权书及原厂服务承诺函或相关产品销售资格证明。

6、投标人具有对所提供设备的维护能力。

三、招标文件说明

1、投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺等问题，应及时向招标人提出，否则，由此引起的费用由投标人自行承担。

3、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

4、招标文件发出后，在提交投标文件截止时间前，招标人可对招标文件进行补充和修改，补充和修改内容都将以电子邮件形式发送至所有投标人，补充和修改文件视为该招标文件的组成部分。

四、投标文件要求

（一）根据评标需要，投标人应按招标文件要求的格式制作投标文件，并装订成册。投标文件应包括下列部分：

1、投标函（按附件1格式）；

2、投标保证书（按附件2格式）；

3、法定代表人身份证明；

4、法定代表人授权委托书（按附件3格式）；

5、投标人相关资格证明文件（正本必须提供加盖公章的彩色影印件，否则将被作无效投标处理）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（5）招标文件要求或投标人认为需提供的其它相关资格证明材料。

6、投标报价：

（1）本项目报价按每个分包计算总报价，投标总报价应包括招标文件及所注明的全部内容以及为完成上述内容所必须的设备采购、运输、安装、调试、税金等全部费用；一经中标，合同金额在合同期限内不做调整。

（2）投标人未计入或计算的招标范围内的设备及配件将被视为已包含在其投标报价中，投标人没有填写单价或合价的项目（不管设备及配件是否列明），招标人将拒绝承认和接受投标报价中未列出的任何费用，并认为这些项目的费用已经包括在报价单的其它单价或总价之中。

（3）投标方在运输和安装所需要的设备工具及人员的食宿由投标方自行解决。甲方为投标方提供必要的帮助。

（4）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评标小组认为有明显的的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

7、其他。

以上资料如有复印件，须在复印件上加盖投标人公章。

投标文件须由投标人法定代表人或授权代理人签字，当由授权代理人签字时，须同时提交《法定代表人授权委托书》。

投标文件均需打印或用不褪色的书写工具书写，投标文件任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人盖章确认方为有效。

投标文件共二份（一正一副）正本和副本如有不一致处，以正本为准。同一数字的表达不一致时，以大写为准。

投标文件装袋后应进行密封、封口应粘贴封口条，写上开标启封时间、加盖投标人单位公章和法定代表人印章。封口密封条贴在密封袋两端处且不得有任何修饰和其他痕迹。如果投标文件没有按上述要求密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。

投标有效期为提交投标文件截止之日起60天，在此期限内，凡符合招标公告和招标文件的投标文件均保持有效。本次投标文件资料均不退还。

（二）投标人出现以下情况之一，其投标文件作废：

1、投标文件中有弄虚作假的内容。在签订合同之前，招标人如发现中标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。

2、投标文件附有招标人不能接受的条件。

3、投标有效期不足。

4、按照相关法律法规，应视为废标的情形

- 采购需求

# 1、性能及硬件要求

| 序号 | 技术参数 | 指标和性能 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接口要求 | 具备≥4个千兆以太网端口。 | 2 |
| 2 | 硬件配置 | ≥16G内存，≥120G存储介质。 |  |
| 3 | 性能要求 | SSL吞吐量≥850M，最大并发用户数≥3000，SSL每秒新建会话数≥800。 （设备自带1000用户并发许可，最大支持3000用户并发），提供设备型号及参数的证明材料。 |  |

# 2、功能要求

| 序号 | 功能模块 | 指标和性能 |
| --- | --- | --- |
| 第一部分 SSL VPN功能 |
| 1 | ★用户管理 | 支持管理员手动创建用户，支持从文件（CSV文件）批量导入用户，支持从第三方认证服务器（如RADIUS或LDAP等）导入用户 |
|  |  | 支持用户属性设置，支持对单个用户进行启用或停用操作 |
|  |  | 支持用户分组，支持分组属性的设置 |
|  |  | 支持对用户或组进行角色分配，支持对角色属性的设置 |
|  |  | 支持在线用户状态查看，支持在线用户的强制下线 |
| 2 | 用户认证 | ★支持用户名口令认证，支持口令复杂度设置，支持认证失败次数限制 |
|  |  | ★支持RADIUS、LDAP等外部认证服务器认证； |
|  |  | ★支持基于RADIUS扩展的多步认证，与外部认证服务器认证对接 |
|  |  | 支持http扩展的多步认证，与外部认证服务器认证对接 |
|  |  | ★支持”手机动态口令 + 静态口令”的多因素认证 |
|  |  | ★支持“短信动态口令+ 静态口令”的多因素认证 |
|  |  | ★支持三方认证，包括企业级微信、微信等 |
| 3 | 用户授权 | ★支持对角色进行授权，一个角色中的所有用户拥有相同的权限； |
|  |  | ★支持基于IP、端口、URL、访问路径、访问文件、访问动作等的细粒度授权； |
|  |  | ★支持本地授权； |
|  |  | ★支持基于RADIUS、LDAP等外部服务器的组映射授权。 |
|  |  | ★能够对3层到7层的访问方式进行控制 |
|  |  | 能够基于证书字段进行授权 |
| 4 | 应用访问 | ★支持Web代理，用户通过浏览器对内网页面发起请求，VPN设备接收到请求后转发给内网服务器，并将服务器的响应以网页形式回传给用户； |
|  |  | ★支持端口转发，通过在客户端上获取指定目的IP地址和端口的TCP报文，实现对内网指定资源的访问； |
|  |  | 支持网络扩展，VPN设备通过为远程用户分配私网IP地址，使远程用户如同企业内网用户一样，可以方便、快捷的访问内网资源。 |
|  |  | ★WEB代理支持自定义内容改写，可以适配移动政企的各种OA应用， |
|  |  | ★支持单点登录，包括POST，前端自动填写等方式 |
| 5 | ★资源管理 | 支持资源或应用的手动添加、编辑、删除操作，支持资源或应用的属性设置，支持资源或应用信息的导入导出； |
|  |  | 支持资源或应用的分组管理； |
|  |  | 支持查看用户可访问的资源或应用； |
|  |  | 支持基于域名的资源发布 |
| 6 | 虚拟网关 | 支持虚拟网关功能，支持不同管理员配置管理不同虚拟网关，实现CPU和内存等资源的合理分配； |
|  |  | 虚拟网关应支持定制不同的登录界面、定制可以访问的资源或应用、定制不同的认证方式、定制不同的公告信息等，实现不同部门差异化登录或不同权限用户的隔离访问； |
|  |  | 支持独占型虚拟网关，每个虚拟网关独占IP地址和域名，用户可以通过域名或者IP地址访虚拟网关； |
|  |  | 支持共享型虚拟网关，所有虚拟网关共享同一个IP地址，用户通过访问不同域名或路径访问共享型虚拟网关。 |
| 7 | ★终端接入 | 支持IOS系统终端设备、Android系统终端设备，常见Windows系统主机、常见Linux系统主机及Mac系统主机以WEB方式接入VPN设备，包括常见浏览器（如IE、Firefox、Chrome、Microsoft Edge和Safari等）的最新版本； |
|  |  | 支持IOS、Android系统终端设备以客户端软件方式接入VPN设备，包括最新版本的IOS、Android系统； |
|  |  | 支持常见Windows、Linux系统及Mac系统主机以客户端软件方式接入VPN设备； |
|  |  | 支持远程应用发布功能，解决存在浏览器兼容性问题的业务系统接入访问。 |
| 8 | SDK集成 | 提供IOS、Android系统客户端的SDK集成开发功能，将VPN功能开发内嵌至应用App中，客户端登陆应用App后即可自动完成VPN隧道的建立。 |
| 9 | 端点安全 | 支持客户端接入主机安全检测，当主机符合指定安全策略时才允许接入VPN设备，如主机必须运行杀毒软件、启用防火墙及升级重要补丁等； |
|  |  | 支持接入客户端痕迹清除，能够清除cookie、缓存、历史记录等各种访问痕迹； |
|  |  | 支持虚拟专线功能，可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接，防止跳板攻击发生。 |
| 10 | 其它 | ★支持会话保持功能，以客户端方式接入VPN设备，当接入网络变换或断开重连时，VPN会话自动恢复，无需重新认证； |
|  |  | ★支持单点登录，用户只需登录一次，即可访问内网的多个应用或资源。 |
|  |  | ★支持详细的审计功能，提供详细的用户访问信息日志。包括日期、时间、从哪个源IP地址尝试登陆、哪个用户名、登陆成功后具体进行了哪些访问操作等 |
|  |  | 提供统计、报表分析工具，实现图形化显示 |
| 第二部分 部署要求 |
| 1 | 部署方式 | 支持旁路连接方式和串连连接方式，且没有NAT、proxy/防火墙限制 |
| 第三部分 IPv6功能 |
| 1 | 协议栈要求 | 支持IPv6的接入，例如支持IPv6的浏览器访问IPv4的web资源，支持IPv6的客户端访问IPv4 VPN资源、TCP资源、远程应用资源； |
|  |  | 具备IPv4/IPv6双协议栈工作模式，满足IPv6环境部署要。 |
| 2 | 访问要求 | 支持ipv6的资源访问，包括IPV6的web资源和网络资源 |
| 第四部分 管理功能 |
| 1 | 管理方式 | ★支持本地串口管理、远程SSH管理、Telnet管理、C/S方式管理或WEBUI管理。 |
|  |  | ★支持Console和SNMP协议的管理。 |
| 2 | 状态监控 | ★支持CPU负荷、内存占用、链路状态、网络吞吐量、并发用户数、并发会话数等状态信息的查看。 |
| 3 | 网络管理 | ★支持IP、网关、DNS等基本网络配置功能； |
|  |  | ★支持DHCP协议自动获取IP； |
|  |  | ★支持路由配置功能，包括静态路由及动态路由配置； |
| 4 | 流量管理 | 支持流量统计，可以基于接口、地址、服务、用户、应用或资源等进行流量统计； |
| 5 | 证书管理 | ★支持证书请求的生成，由第三方CA进行签名； |
|  |  | ★支持证书导入，支持CRL列表导入。 |
| 6 | 日志管理 | ★支持记录流量日志、操作日志、系统日志等日志信息，可以以Syslog等常见日志格式输出； |
| 第五部分 可靠性与可用性 |
| 1 | 双机热备功能 | ★VPN设备应支持双机热备部署，允许两台或两台以上的VPN组成双机热备，保证工作的连续性，实现冗余保护 |
|  |  | ★双机热备的设备之间通过VPN接口或者其他接口进行心跳响应和同步通信； |
|  |  | VPN间的切换或使用应不依赖于第三方的网络设备； |
|  |  | ★VPN间工作切换时必须保持会话的连续。 |
|  |  | 支持主-主HA：两台VPN同时承载流量的转发，设备之间除了相互监测对方的情况外，流经任意一台VPN的流量会话信息都应采取适当的措施同步到另一台VPN上，以始终保持两台VPN的会话一致。当一台VPN出现故障时，由另一台VPN承载全部的流量，在工作切换时，应保持会话的连续； |
|  |  | 支持主-从HA：两台VPN其中一台作为主设备承载所有流量的转发，另一台作为从设备实时监听、收集与同步主设备上的状态信息，当主设备宕机或者进程故障时，通过设定好的机制实现上下链路流量传输从主设备向从设备的转换，此时从设备成为主设备执行工作，在切换时需要保持会话的连续。 |
|  |  | 支持账号密码强度策略设置以及密码强度自动核查机制，同时具备图形验证码、限制登录IP、超时重新认证、账号锁定等用户安全功能； |
|  |  | 支持最大登录失败重试次数设置，登录失败超过重试次数后处理方法包括但不限于：锁定时间、锁定账号、锁定IP等； |
| 第六部分 资质及服务要求 |
| 1 | 资质规范 | ★ISO体系标准，投标产品必须通过ISO9001国际质量认证体系认证、ISO20000服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证 |
|  |  | ★所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》 |
|  |  | ★所投产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  |  | 所投产品具备《商用密码产品型号证书》 |
| 2 | 售后服务 | ★提供5年原厂带备件售后服务，生产厂商在本地有售后服务人员及机构（需提供相关证明），并在本地设有产品备件库。 |
|  |  | 提供全国400热线电话技术支持。 |
|  |  | ★厂家能够提供快速本地化现场技术支持（24小时内到达用户现场），提供7*24小时技术服务支持。 |

注：带“★”为必须满足指标

六、开标、评标及合同授予

（一）评审

1、检查投标文件是否完整、资格证明是否齐全、有无计算上的错误。

2、同一数值的表达不一致时，以文字表达为准。如投标人不接受对其错误的修正，其投标将被拒绝。

3、对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致、或不规则，招标人可以接受，但这种接受可能会影响投标人的综合得分。

4、在详细评审前，评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

5、实质上没有响应招标文件要求的投标书将被拒绝。

（二）合同授予

1、《中标通知书》将作为签订合同的依据，也是合同文件的组成部分。

2、招标人发出中标通知书之后，双方基于招标文件和投标文件订立合同。

七、其它要求：

1、投标人对所提供货物应设定免费保修期需在服务承诺中说明。

2、投标人应在投标书中提供易损件清单及报价，对质保期满后维修件及易损件的维修更换价格及优惠办法予以说明。

八、说明

本招标文件未尽事宜，按国家相关法律法规规定执行。

附件1

投 标 函

致：湖北日报传媒集团招标采购部：

（投标单位全称）授权         （全权代表姓名）           （职务）为全权代表，参加贵方组织的

（招标项目名称）招标的有关活动。我方已充分理解贵方本项目招标公告及招标文件的全部内容，包括补充、修改、澄清、答疑文件（如果有），我方接受招标文件的全部条款，且无任何异议。

如我方中标，我方保证按投标报价的优惠折扣签订合同，不因其他任何情况而改变折扣比率。

如我方中标，我方保证忠实地执行双方签订的合同，按贵方的委托要求优质高效地完成招标代理工作。

我方同意在本招标项目开标时间起60天内，遵守本投标文件的承诺，且在此期限内具有约束力。

本投标函附录是本投标函的组成部分。

在签订合同前，贵方的中标通知书连同本函及附录，对双方具有约束力。

与本投标有关的一切正式往来函件请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标单位（公章）：

法定代表人（或授权人）签字并盖章

年   月    日

附件2

投 标 保 证 书

湖北日报传媒集团招标采购部：

1、我方一定严格遵守相关法律法规参与本次项目投标。

2、若我方中标，按照贵方的招标文件，积极配合招标人签订合同，并按合同要求承担本项目的实施。

3、在正式合同订立之前，本投标书连同贵方中标通知书、以及其他文件和附件成为约束双方的合同。

4、我方对出具的业绩表、人员一览表以及反映我方实力及信誉的各种证明材料的真实性负责。如有虚假行为，无条件同意贵方取消我方的投标资格和中标资格。

5、我方同意从定标日起至双方签订的合同有效期内，严格遵守本投标书的各项承诺。本投标书始终将对我方具有法律约束力。

6、我方承诺，若中标，本投标书中人员安排不做更换。

投标单位：（公章）

邮政编码：

投标单位地址：

法定代表人或其授权的代理人：（章）

联系电话：

传真号码：

日期：         年      月      日

附件3

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于                     （地址）的                         （单位全称）的法定代表人       （法定代表人姓名、职务）授权         （被授权人姓名、职务）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义处理一切与

（招标项目名称）招标投标活动中的有关事宜，代理人（被授权人）在本项目投标及合同中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此申明。

法人授权代表（被授权人）情况：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

联系地址：

邮编：         电话：         传真：

授权单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（被授权人）（签字）

授权日期：

注：1.无投标单位公章及法定代表人签章的视为无效授权。

2.法定代表人授权请多准备一份，开标现场将验本授权书和被授权人身份证原件。

年    月    日